Temperaturabhängigkeit ohmscher Widerstände

Anfang		Ende	Errechnete / Endtemperatur
Ra / Ω	ϑ a / °C	Re / Ω	ϑ e / °C
261,39	20	301	59,88

Rt = Rtz ( 1 + d ( t – T0 ) )
( Rt : Rt0 ) = 1 + d ( t – t0 )
( ( Rt : Rt0 ) - 1 : ( d ) ) = t – t0
t = 59,88°C

Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstandes k

Messung	l / [mm]	U / [V]	I / [A]	R / [Ω ]	d / [mm]	A / [mm²]	ϱ / [Ω *mm² /m]	Material
1	300	0,1	0,341	0,293	0,8	~1	0,977	Cr Ni
2	600	0,2	0,341	0,586			0,977
3	800	0,28	0,346	0,809			1,011

Spannungsteiler

Ur2 / V	Ur4 / V
6	3

Ur1 = 9V
Rges = {5} over {3}
Ur2 = 6V
Ur1 = Ur4 = 3V

Teilerverhältnisse	Ur2 / Uq	Ur4 / Ur2	Ur4 / Uq
	{2} over {5}	{1} over {2}	{2} over {15}

Stromteiler

		Messung	berechnet
I1	mA	1,62
I2	mA	1,62
I3	mA	0,74
I23	mA	2,34	2,37
I0	MA	40

Strom- und Widerstandsverhältnisse
I1 / I23	0,69
R23 / R1	1,45
I2 / I3	2,19
R3 / R2	2,2

Iges = 40mA
R0 + R1 R1 parallel (R2 parallel R3) = {11} over {27} Ω
R23 = {11} over {16}

Spannungsteiler-Anwendungen

Rp1 / [Ω]	Rp2 / [Ω]	Rntat / [Ω]	Rxmess / [Ω]	Rxprof / [Ω]
603,9	402,7	997,4	1491,8	1490

Rx * Rp2 = Rn * Rp1
Rx = ( Rn * Rp1 ) : Rp2

  1. Anpassung einer Glühlampe an ein Versorgungsnetz

Vmess = 14,5

Lampe :	W = U * I
I = {W} over {U}
I = 82mA
R = {U} over {I} = 182,9 Ω

R = 183 Ω